ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА УСТАНОВКУ КВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.

Установка и приемка в эксплуатацию поквартирных узлов учета горячей воды возможна при соблюдении следующих условий:

- Приобретаемый прибор должен быть:

- включен в «Государственный реестр средств измерений РФ»;

- иметь сертификат соответствия и клеймо государственной поверки;

- в техническом паспорте на прибор должен стоять  знак -

Все эти характеристики должны быть отражены в паспорте. Если хотя бы одно из этих требований не соблюдено, Вы не сможете оплачивать соответствующую коммунальную услугу по такому счетчику.

- Наличие проекта (схемы) установки узла учета (прилагается к паспорту прибора учета). При установке прибора учета должны быть соблюдены следующие условия:

- проектирование, монтаж узлов учета ГВС выполнять, руководствуясь СНИП 2.04.01.-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНИП 3.05.01 «Внутренние санитарно-технические системы», техническими паспортами на счетчики воды;

- счетчик должен иметь устройство, защищающее магнитную муфту от воздействия внешнего магнитного поля;

- счетчики горячей воды (на температуру воды до 90°С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе. Установка обратного клапана предотвращает обратный отток воды в трубопроводе при снижении давления горячей воды или ее отсутствии, не допускает «передавливание» воды из трубопровода холодного водоснабжения в трубопровод горячего водоснабжения, повышает точность измерения прибора.

- перед водосчетчиком необходимо установить фильтр грубой очистки (установка фильтра на горизонтальном трубопроводе в горизонтальном положении крышкой вниз, установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока воды сверху вниз);

- порог чувствительности счетчика не более 0,015 куб.м (15 литров) в час, водосчетчики устанавливать горизонтально (расположение оси крыльчатки вертикально);

- к счетчикам должен быть обеспечен свободный доступ для технического обслуживания, снятия показаний, проведения контрольных осмотров;

- место установки счетчика должно гарантировать его эксплуатацию без возможных механических повреждений;

- счетчик должен устанавливаться на прямом горизонтальном участке со штатными штуцерами;

- предусмотреть монтажную вставку на время снятия прибора.

  - После установки узла учета ГВС необходимо обратиться в ООО «Белрегионтеплоэнерго» для опломбирования узлов учета.

Помните:

- внутриквартирные приборы учета расхода воды приобретаются, устанавливаются и проходят поверку (срок поверки указан в техническом паспорте) за счет собственников и нанимателей жилых помещений;

- приборы устанавливаются, как правило, на вводах в квартиры после запорной арматуры. В других случаях необходимо согласование с энергоснабжающей организацией.

Порядок регистрации приборов учета ГВС

в жилых помещениях граждан

- После монтажа прибора учета гражданин должен обратиться с письменным заявлением на опломбировку в ООО «Белрегионтеплоэнерго» с предоставлением следующих документов:

  - последняя квитанция об оплате услуг теплоснабжения и ГВС;

  - акт монтажа прибора учета (при наличии);

  - паспорт на прибор учета.

- Документы для ввода узла учета в эксплуатацию предоставляются в теплоснабжающую организацию не менее чем за 10 дней до предполагаемого дня ввода в эксплуатацию. После предоставления документов гражданину назначается день прихода контролера ООО «Белрегионтеплоэнерго» для приемки прибора учета (опломбирования).

- В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат:

а) соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте;

б) соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета;

в) наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета);

г) работоспособность прибора учета.

Несоответствие прибора учета перечисленным положениям, выявленное в ходе проверки, является основанием для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию.

- Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у собственника или нанимателя жилого помещения.   До подписания акта прибор учета пломбируется.

Срок до поверки исчисляется с даты изготовления, а не с даты установки прибора, поэтому старайтесь приобрести недавно изготовленный прибор.

Порядок учета показаний прибора будет Вам разъяснен при составлении акта допуска прибора в эксплуатацию. Информацию можно получить также по тел.: 5-30-08, 5-29-96.

Установленный прибор учета должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой его установки.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГВС

"Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя"

(утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. N1034)

п.14. Используемые приборы учета должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию.

По истечении интервала между поверками либо после выхода приборов учета из строя или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала, приборы учета, не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, подлежат поверке либо замене на новые приборы учета.

п.31. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

а) отсутствие в точках учета приборов учета;

б) неисправность прибора учета;

в) нарушение установленных договором сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

п.32. При бездоговорном потреблении тепловой энергии, теплоносителя определение количества тепловой энергии, теплоносителя, использованных потребителем, производится расчетным путем.

п.89. При выявлении каких-либо нарушений в функционировании узла учета потребитель обязан в течение суток известить об этом обслуживающую организацию и теплоснабжающую организацию и составить акт.

п. 90. При несвоевременном сообщении потребителем о нарушениях функционирования узла учета расчет расхода тепловой энергии, теплоносителя за отчетный период производится расчетным путем.

Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ

"Об обеспечении единства измерений"

Ст.9 п.1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований. В состав обязательных требований к средствам измерений в необходимых случаях включаются также требования к их составным частям (обратный клапан), программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений.

Ст. 13 п.1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354

"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"

п.81(10). Эксплуатация, ремонт и замена приборов учета осуществляются в соответствии с технической документацией. Поверка приборов учета осуществляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

п.81(11). Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу.

п.81(12). Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:

а) неотображения приборами учета результатов измерений;

б) нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки;

в) механического повреждения прибора учета;

г) превышения допустимой погрешности показаний прибора учета;

д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета.

п.81(13). Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан незамедлительно известить об этом теплоснабжающую организацию, сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности).

п.81(14). Установленный прибор учета, в том числе после поверки, опломбируется теплоснабжающей организацией без взимания платы с потребителя, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится исполнителем повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом.

Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ

"О теплоснабжении"

Ст. 19. Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя

1. Количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

2. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

3. Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

1) отсутствие в точках учета приборов учета;

2) неисправность приборов учета;

3) нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.